Описание кресел

- Кресло для конференц-залов   RC 01

Кресло для конференц-залов   RC 02

Кресло для конференц-залов   RC 04

Столик в подлокотнике у всех моделей! Карман-сетка на спинке поставляется как дополнительная опция на заказ.

Цена указана при компоновки в ряды от 6 и более мест. При меньшем количестве мест в ряду надо плюсовать оконечную боковину стоимостью 1500 руб.

Техническое описание:

- Задняя часть спинки и сидения: изготовлена из многоэлементного полипропиленового материала хорошего качества способом впрыскивания под давлением, толщиной 2мм, не прессованный;

- Защита сиденья имеет перфорированный участок 340*120 мм. на фасадной части, с лево и право сквозные круглые цилиндрические технологические отверстия диаметром 30 мм, длинной 30 мм, с правой стороны на внешней части имеют упор для фиксации осевой трубы поворотно-пружинного механизма, упор имеет резиновый амортизатор. С задней стороны пластиковой защиты сиденья по краям имеются упоры 45*35 мм, с резиновыми амортизаторами. Пластиковая защита сиденья является неотъемлемой частью несущей конструкции сиденья.

- Напольная стойка (боковина): выполнена из стали холодной прокатки высокого качества способом штамповки и сварки, основание - профиль сечением 80*40*180 мм;  опорная стопа штампованная с вварными цилиндрами в местах крепления к полу Ф30 мм (чертеж прилагается) Центральная часть боковины скрывает в себе столик для записей из пластика с местом для ручки, поворотно-откидной механизм  столика изготовлен из сплава алюминия , по бокам декоративные накладки из полипропилена (клипсовое соединение) обшитые тканью, чертеж основания опоры прилагается. Столик в собранном виде расположен внутри боковины и вынимается с верху путем открытия подлокотника посредством двойного петельного соединения

- Основание спинки и сиденья:  гнуто-клеенная фанера 8-12 мм. Оснащены предустановленными «потайными гайками» для удобства монтажа. Фанера сидения оснащена металлическими усилителями упоров, имеющихся в задней части пластиковой защиты сиденья.

- Мягкие элементы: из Формованного ППУ (не фрезерованный) с использованием холодного вспенивания PU в матрицу с  плотностью: спинка 45-60 кг / м ³; сиденье 45-60 кг / м ³. ФППУ спинки имеет рельеф в виде буквы «Т», 5 мм в глубину и 15 мм в ширину (для модели RC01), Толщина ФППУ не менее 120 мм .Эластичный формованный ППУ не впитывает запахи, не удерживает влагу и не выделяет вредных веществ в окружающую среду в процессе эксплуатации, длительный срок службы (в 1,5-5 раз) вследствие меньшей подверженности разрушению под воздействием статических и динамических нагрузок, высокий фактор комфортности.

- Обивка:   высококачественный специальный материал, обладающий противопожарными свойствами и имеющий необходимые пожарные сертификаты, устойчивостью к загрязнениям и выгоранию;

- Подлокотники : черный формованный PVC, высокого качества размером 85*24*410 мм, симметричный, имеет плоскую форму с возвышением к центру, крепится к поворотным петлям центральной части боковины, открывается в бок для вынимания столика.

- Конструкция кресла: сочетание возвратного пружинного механизма и стального каркаса, бесшумная;

- Планшет (столик): поддерживающая конструкция имеет 2 оси поворота ,сделана из алюминиевого сплава, сверху инсталлирован  черный полипропиленовый столик с округлыми углами с отделом для ручки.

- Срок поставки от 7 дней